## Slide 1
02
연구 목적
1. Saffar 논문 설명
2. 한계점
Saffar, Moghaddam & Huang (2025), IJPR — Dynamic layout design for scalable RMS
재구성 가능 기계(RMT)의 구매·배치·재구성·공정 배정을 하나의 MILP로 동시 결정
목적함수: 기계 구매비 + 재구성비 + 자재취급비(흐름량 × 거리) 최소화
수요 변화에는 1기 배치를 유지한 채 모듈 재구성으로만 대응 (Robust layout)
입력
기간별 수요
공정 순서
RMT 구성·능력
MILP
논문 식 (1)–(16)
총비용 최소화
출력
구매·설치 위치
공정 배정
기간별 재구성
1
레이아웃 위치가 전 기간 고정
2
최적해 계산 부담이 큼
3
제한적 예제로 일반화 어려움
(2) spjlt ≤ Σj′Σl′ xpj′l′
구매·설치 변수 x에 기간 인덱스 t가 없음
→ 1기에 설치한 위치에 전 기간 고정
기간 1
기간 4
→
위치 동일
고정된 기계
재구성된 기계
빈 자리
예제 2 최적해: 수요가 바뀌어도(A 단종, C 신규) 18대 위치 그대로, 재구성 6회로만 대응
남은 최적성 gap (풀이 시간별)
Chart: 
| 1 | 8 | 22 | 35 | 45 | 48.1
남은 최적성 gap | 1.3 | 0.67 | 0.39 | 0.23 | 0.13 | 0
48.1시간
예제 2 최적 증명 소요
(탐색 노드 467만 개)
10분 풀이 시 gap 2.1% — 최적 보장 불가
LP 완화 gap 8.4% (32,776 vs 35,775)
논문 보고값 36,006 > 증명된 최적 35,775
기계 이동 허용 시 비용 절감률 (이동비 0 기준)
같은 조건(3×4 배치·수요 0.5배)에서 공정 순서만 다름
공정 공유형 (Saffar 예제의 공정 순서)
0.97~1.48%
공정 비공유형 (부품별 전용 공정)
2.99~4.04%
진한 부분: 증명된 최소 · 옅은 부분: 가능 범위
예제가 소규모(16·20슬롯, 4기간)이고 3부품 모두 공정 2→12 공유
위치 고정이 전제 → 재배치 가치 평가 불가
→ 본 연구 목적: 기간마다 기계 재배치를 허용하는 Adaptive layout MILP를 제안하고, 재배치가 이득이 되는 조건을 규명
Notes: [출처·근거]
논문: Saffar, Moghaddam & Huang (2025), Dynamic layout design for scalable reconfigurable manufacturing systems, IJPR 63(17), 6530–6552.
한계 1: 논문 식 (2) s_pjlt ≤ Σ_j′Σ_l′ x_pj′l′. 구매 변수 x에 기간 인덱스가 없어 1기에 설치한 위치에 전 기간 결박. 식 (5)의 상태 전이도 같은 위치 p 안의 유지·재구성만 허용. 미니 레이아웃은 논문 예제 2(multi_part)의 증명된 최적해 35,775: 18대, 빈 자리 5·18, 재구성 6회(위치 4·6·7·15·19·20).
한계 2: 같은 정식화로 Gurobi, 시간 제한 없음, MIPGap 0 → 48.10시간(173,154초) 만에 최적 증명, 노드 4,667,187개, 최적해 발견 31.0시간. LP 완화 하한 32,776.4(root gap 8.4%). gap 궤적 1h 1.30% / 8h 0.67% / 22h 0.39% / 35h 0.23% / 45h 0.13% / 48.1h 0%. 10분(600초) 실행 gap 2.09%. 논문 보고값 36,006.
한계 3: 3×4 레이아웃, 수요 0.5배, 재구성비 50/25, 이동비 0(이득 상한). 공정 공유형(원본 순서 A 2>12>17, B 2>12>11, C 2>12>11>8) 이득 구간 [173, 264] / off 17,829 → 0.97~1.48%. 공정 비공유형(A 18>9>19, B 10>1>17, C 13>16>8>12) 이득 구간 [530, 717] / off 17,730 → 2.99~4.04%. 두 경우 모두 off 최적 증명.